## Slide 1: Тема: Виробництво сульфатної кислоти
Історія виробництва.
Застосування сульфатної кислоти.
Властивості сульфатної кислоти.
Способи виробництва.
Сировина для виробництва H2SO4 .
Контактний спосіб виробництва H2SO4:
а) Хімізм за стадіями.
б) Фізико-хімічні основи виробництва.
Технологічна схема виробництва.
Знешкодження шкідливих викидів.

## Slide 2: Властивості сульфатної кислоти

## Slide 3: Властивості сульфатної кислоти

## Slide 4: Способи виробництва:
Нітрозний
Контактний
Етапи виробництва
Виробництво SO2 із сировини (не залежно від методу).
Окиснення SO2 до SO3
Поглинання SO3 водою.

## Slide 5: Хімізм випалювання піриту FeS2
1. 2FeS2 = 2FeS+S2 , ΔН > 0 – дисоціація
при t > 500°С.
2. Згоряння.
4FeS+7O2 = 2Fe2O3 + 4SO2 , ΔН< 0
S2 + 2O2 ↔ 2SO2
Сумарне рівняння:
4Fe+2 S2-1 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 , ΔН < 0
Якщо утворюється залізна окалина, то рівняння матиме вигляд:
3FeS2 + 8O2 = Fe3O4 + 6SO2 ΔН< 0

## Slide 6: Швидкість випалювання. Оптимальні умови випалювання.
k – коефіцієнт масопередачі
F – поверхня контактування
ΔС – рушійна сила процесу
Оптимальний режим:
Кисню вдвічі більше від стехіометричного.
Температура не > 900°С , для киплячого шару на 100-150°С більше.
Подрібнення.
Печі з киплячим шаром КШ.

## Slide 7: Контактне окиснення SO2 до SO3
кат.
2SO2 + O2 ↔ 2SO3 , Δ Н = -296,7 Дж
Рівноважний вихід залежить від складу вихідної суміші, температури, тиску, часу контактування.

## Slide 8: Склад: SO2 - 7-7,5% ; O2 - 11% ; N2 - 82% .
При збільшенні відсотків SO2 і
зменшенні O2 рівноважний вихід
зменшується. Вміст кисню в суміші у
рази більший за теоретично
обрахований.

## Slide 11: Фізико-хімічні основи окиснення SO2
Константа рівноваги:
Рівноважний ступінь перетворення Хр
Хр – збільшується при зростанні тиску і зменшується при зростанні температури

## Slide 12: Кінетичне рівняння Іванова-Борескова (для каталітичного процесу)
,
Де:
Кк – експериментальна константа швидкості
Кр – константа рівноваги
С – концентрація в даний момент часу

## Slide 13: Поглинання SO3
nSO3+H2O = H2SO4 + (n – 1)SO3 , ΔН<0
Проте поглинання ведуть
концентрованими кислотами.
Найкраще – 98,3%
кислота(азеотропна суміш).

## Slide 14: Технологічна схема виробництва